Монтаж.

G-сенсор требует правильной ориентации корпуса

устройства относительно кузова автомобиля, его движения.

Схема правильного расположения есть на самой печатной плате:

Клеммник может смотреть при этом как и вниз, так и вверх, влево  или вправо, т.е. плату можно вращать вокруг  продольной оси.

Выставление  нулевого  положения.

Для нормальной работы устройства необходимо выставить нулевое положение. Для этого нужно сориентировать плату  относительно направления движения автомобиля  и, подав питание (нажав на педаль тормоза), наблюдать за светодиодом ZERO  зеленого цвета. Отклоняя плату, добиться того, чтобы светодиод ZERO светился или мерцал. Малейшая тряска  приводит к мерцанию светодиода, это нормально, т.к. чувствительность сенсора очень высока. В общем, плата должна быть закреплена так, чтобы в спокойном состоянии при подаче напряжения светодиод ZERO горел или мерцал. Учтите, что нулевое положение может достаточно сильно отличаться от горизонтали.

Настройка порога срабатывания

На плате есть кнопка —  если подать питание , а потом нажать на кнопку и удерживать ее, то  последуют серии вспышек красного светодиода. Красный светодиод на плате включен параллельно подключаемому стоп-сигналу, поэтому можно смотреть на стопы или на красный светодиод на плате. Количество вспышек в серии соответствует выбранному уровню чувствительности.

| № | G | описание порога |
| --- | --- | --- |
| 0 | моргает | Моргает постоянно, светодиод ZERO при этом не горит |
| 1 | 0.0g | Сложно установить равновесие – моргает почти всегда |
| 2 | 0.062g | Легкое торможение |
| 3 | 0.125g |  |
| 4 | 0,187g |  |
| 5 | 0.25g | Торможение средней интенсивности |
| 6 | 0,31g |  |
| 7 | 0.375g | Срабатывает вместе с АБС |
| 8 | 0,437g |  |
| 9 | 0.5g | У Вас, наверное, спорткар |
| 10 | моргает | Моргает постоянно, светодиод ZERO при этом не горит |

После необходимого количества вспышек кнопка отжимается, настройки при этом сохранятся.

Настройка  частоты  мигания стоп-сигнала

Сначала нажимаем и удерживаем кнопку, затем подаем питание. Загорится красный светодиод, а через пару секунд последуют вспышки зеленого светодиода ZERO.  Каждая вспышка добавляет по 0,02 секунды в периоде мигания стоп-сигнала. После необходимой вспышки отжимаем кнопку. Регулировка имеет 20 ступеней, это позволяет регулировать частоту мигания стопов от десяти раз в секунду до двух раз в секунду. Будьте внимательны – после 20-й вспышки светодиода ZERO мигнет красный светодиод, и устройство перейдет в другой режим работы (см. пункт “Режимы работы”).

Режимы работы и схема подключения

Есть два режима работы:

- Режим моргающего стоп-сигнала. При подаче напряжения (нажатии на педаль тормоза) на выходе сразу появляется  плюс. Если превышен порог замедления, начинаются моргания. После окончания перегрузки стоп горит как обычно.

Для подключения ищем плюсовой провод, идущий к центральному стоп-сигналу. Находим подходящее место, чтобы закрепить плату вблизи провода стопака. Перерезаем плюсовой провод, идущий на стопак, в разрыв подключаем клемму моргающего стопака. Конец перерезанного провода из салона подключаем ко входу IN. Второй конец, идущий на лампу стопака, подключаем к выходу OUT. Подключаем массу к контакту клеммы GND

- Режим моргающей противотуманки. При подаче напряжения (нажатии на педаль тормоза) на выходе ноль вольт. Если превышен порог замедления, начинаются моргания. После окончания перегрузки противотуманка тухнет. Для подключения ищем провод, идущий на заднюю противотуманку. Подключаем к ней клемму OUT. На клемму IN через предохранитель 10-15 А подаем плюс от замка зажигания, плюс должен появляться в положении ключа в замке «зажигание». Мощность нагрузки должна быть не более 35-40 Ватт! Подключаем массу к контакту клеммы GND.

Внимание! Учтите, что подключение задних противотуманок параллельно стоп-сигналу запрещено Правилами дорожного движения.  Включая этот режим, Вы берете ответственность на себя. По умолчанию устройство настроено на режим моргающего стоп-сигнала.

Для смены режима работы нужно до подачи питания нажать и удерживать кнопку. Светодиод ZERO начнет мигать (как при настройке частоты морганий). После 20 вспышек мигнет красный светодиод - кнопку можно отжимать, режим работы сменен. Для возвращения в предыдущий режим повторить процедуру.